Антенна WiFi 2.4GHz  9dBi Всенаправленная

Усиление в 9dBi  позволяет этой антенне значительно увеличить дальность связи и стабильность сигнала.

Предельно проста в установке, не требует инсталляции дополнительного программного обеспечения.

Спецификация

- Частотный диапазон: 2.4 ГГц - 2.4835 ГГц

- Совместимость со стандартами беспроводных сетей IEEE 802.11b/g/n

- Волновое сопротивление: 50 Ом

- Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВн, VSWR): максимум 1.92

- Излучение: Круговое в горизонтальной плоскости

- Коэффициент усиления сигнала: 9dBi

- Поляризация: Линейно-вертикальная

- Ширина луча (HPBW): по горизонтали - 360°, по вертикали - 15°

- Разъем: RP-SMA

- Рабочая температура: от -10°С до +60°С (14°F — 140°F)

- Длина антенны (с разъемом): 39 см.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ! Замена антенн производится на отключенном от питающей сети оборудовании 1. Отвинтите штатную антенну  WiFi

2. Привинтите антенну  WiFi 2.4GHz  9dBi

3.Включите питание оборудования

123

Дополнение

При несовместимости высокочастотных разъёмов вашего оборудования с данной антенной рекомендуем приобрести соответствующие переходники, а также удлинители необходимой вам длины.