- Репитер для домашнего и офисного использования с усилением 25 дБ и  приёмом до 70 дБ

- Одновременно усиливает 2g 3g частоты

- Простая и удобная настройка при помощи встроенного дисплея

- Больше никаких пропущенных звонков.

- Улучшенное качество связи.

- Быстрый интернет 3G

- Уменьшено  излучение телефона, по сравнению с излучением при слабом сигнале.

- Аккумулятор мобильного устройства медленнее садится, т.к. не требуется дополнительная энергия на приемо-передающее устройство

Когда усилитель получает сигнал - это будет отображаться на дисплее, с помощью делений:

-50 дБ это полный уровень (пять делений),

-55 дБ четыре деления

-60dBi три деления

-65dBi два деления

-70dBi ровняется одному делению.

Если деления пусты – недостаточный уровень входного сигнала. Пожалуйста, проверьте соединения кабеля, а так же местоположение и направление наружной антенны.

Если шкала мигает, то это может быть эффект усиления репитером самого себя (резонанс). Пожалуйста переставьте наружную антенну подальше, так же убедитесь, что наружная антенна хорошо изолирована от внутренней. Не располагайте антенны в одной горизонтальной плоскости, даже если между ними есть стены. Так же это может быть вызвано слишком близким расположением спутниковой антенны относительно уличной антенны.

| Частотный диапазон | Отдача 890-915MHz / 1920-1990MHz |
| --- | --- |
|  | Приём 935-960MHz / 2110-2180MHz |
| Усиление | Отдача 65±3dBi |
|  | Приём 70±3dBi |
| Выходная мощность | 25dBm±3dBm |
| Питание | Вход AC100V-240V 50/60Hz 0.6A |
|  | Выход 12V 2.0A |
| Размер | 232 x 178 x 22 mm |
| Вес | 1.2kg |
| Зона покрытия | 100-250 square meters with 1pc indoor antenna |
| Пульсация полосы пропускания | ≤3dBi |
| I/O Сопротивление | 50Ω |
| Тип Штэкера | N female connector |
| Коэффициент шума | ≤4dBi |
| Задержка передачи | ≤0.5μs |
| Допустимая окружающая температура | -10ºC~60ºC |
| Надёжность | To the GB6993-86 стандарт |
| Электромагнитная совместимость | To the ETS300 694-4 стандарт |
| Отображение питания | a) Индикатор питания |
|  | b) Индикатор выходной мощности. |

Комплектность набора:

- 900 / 2100 MHz усилитель сигнала

- Адаптер питания

- Наружная антенна, с 10 м кабеля

- Переходник TNC - SMA

- Внутренняя антенна-хлыст малый (30см)

- Инструкция

Инструкция

Шаг 1

Ищем место с сильным и стабильным сигналом с помощью вашего мобильного телефона, желательно как можно выше. Закрепляем наружную антенну и убеждаемся в её верном направлении в сторону вышки связи.

Шаг 2

Проводим кабель  наружной антенны через стену и подключаем  в “BTS”разъём репитера

Шаг 3

Подключаем внутреннюю антенну в “MOBILE” разъём репитера.

Шаг 4

Подключаем адаптер питания в «AC” разъём репитера и завершаем установку